Украина. Демидов С.В.
Мой сайт: https://drilnet.github.io

Calculations 3 (Calc 3). Черновик.

---

Схема:

Транзистор Т1, переменные: Ic, Ib, Ie, Uce, Ube, Ubc, P3, Rce, Rbe, hFE.
Rce, Rbe, hFE - На схеме не показаны (описание Rce, Rbe, hFE есть ниже)!

Резистор R1, переменные: R1, P1, UR1.
Резистор R2, переменные: R2, P2, UR2.

Светодиод HL1, переменные: UHL1, P4, RHL1.
RHL1 - На схеме не показан (описание RHL1 есть ниже)!

Ещё две переменные: Ucc, Uin.

В качестве транзистора T1, возьмём транзистор C945 (2SC945), NPN, производитель Китай (China).

---

Характеристики транзистора:

        Collector-base breakdown voltage (коллектор-база): 60V
        Collector-emitter breakdown voltage (коллектор-эмиттер): 50V
        Emitter-base breakdown voltage (эмитер-база): 5V
        DC current gain hFE (коэффициент усиления): 70 (40...700)
Collector-emitter saturation voltage (насыщения коллектор-эмиттер): 0.3V
        Base-emitter saturation voltage (насыщения база-эмиттер): 1V

Информация взята из даташита: KOO CHIN. SHENZHEN CITY KOO CHIN ELECTRONICS LIMITED

---

Входные данные:

 Ucc - напряжение питания (Ucc = 5В);
 Uin - входное напряжение (Uin = 2.5В);
 Uce - напряжение насыщения коллектор-эмиттер (берётся из справочника, Uce = 0.3В);
 Ube - напряжение насыщения база-эмиттер (берётся из справочника, Ube = 1В);
 hFE - коэффициент усиления транзистора по току (берётся из справочника, hFE = 70);
UHL1 - падение напряжения на светодиоде (UHL1 = 2В);
  Ic - ток коллектора (0.010А).

Примечание 1.
Uce - Это падение напряжения коллектор-эмиттер.
Ube - Это падение напряжения база-эмиттер.

Примечание 2.
У C945, hFE померил мультиметром: hFE = 340.

---

Выходные данные:

     UR1 - напряжение на резисторе R1;
     UR2 - напряжение на резисторе R2;
     Ubc - напряжение база-коллектор;
      Ib - ток базы;
      Ie - ток эмиттера;
      R1 - сопротивление резистора R1;
      R2 - сопротивление резистора R2;
    RHL1 - сопротивление светодиода (на схеме не показано);
     Rce - сопротивление коллектор-эмиттер (на схеме не показано);
     Rbe - сопротивление база-эмиттер (на схеме не показано);
      Rt - сумма сопротивлений R2 + RHL1 + Rce (на схеме не показано);
      P1 - рассеиваемая мощность на резисторе R1;
      P2 - рассеиваемая мощность на резисторе R2;
      P3 - рассеиваемая мощность на транзисторе T1;
      P4 - рассеиваемая мощность на светодиоде HL1.

---

Формулы и Расчёты:

---[ Напряжение на резисторе R1, R2 ]---

UR1 ~=~ Uin ~-~ Ube ~=~ 2.5В ~-~ 1В ~=~ 1.5В

UR2 ~=~ Ucc ~-~ Uce ~-~ UHL1 ~=~ 5В ~-~ 0.3В ~-~ 2В ~=~ 2.7В

---[ Напряжение база-коллектор (Ubc) ]---

Ubc ~=~ (Uin ~-~ UR1) ~-~ (Ucc ~-~ UR2 ~-~ UHL1) ~=~ (2.5В ~-~ 1.5В) ~-~ (5В ~-~ 2.7В ~-~ 2В) ~=~ 1В ~-~ 0.3В ~=~ 0.7В
или
Ubc ~=~ Ube ~-~ Uce ~=~ 1В ~-~ 0.3В ~=~ 0.7В

---[ Токи транзистора T1 (Ib, Ie) ]---

Ib ~=~ {Ic} over {hFE} ~=~ {0.010А} over {70} ~=~ 0.000142857А ~=~ 0.142857мА ~=~ 142.857мкА

Ie ~=~ Ic ~+~ Ib ~=~ 0.010А ~+~ 0.000142857А ~=~ 0.010142857A ~=~ 10.142857мА

---[ Сопротивление резистора R1, R2 ]---

R1 ~=~ {UR1} over {Ib} ~=~ {1.5В} over {0.000142857} ~=~ 10500.0105 ~Ом

R2 ~=~ {UR2} over {Ic} ~=~ {2.7В} over {0.010А} ~=~ 270 ~Ом

---[ Сопротивление светодиода HL1 ]---

RHL1 ~=~ {UHL1} over {Ic} ~=~ {2В} over {0.010А} ~=~ 200 ~Ом

---[ Сопротивление коллектор-эмиттер (Rce) ]---

Rce ~=~ {Uce} over {Ic} ~=~ {0.3В} over {0.010А} ~=~ 30 ~Ом

---[ Сопротивление база-эмиттер (Rbe) ]---

Rbe ~=~ {Ube} over {Ib} ~=~ {1В} over {0.000142857А} ~=~ 7000.007 Ом

---[ Сопротивление Rt ]---

Rt ~=~ R2 ~+~ RHL1 ~+~ Rce ~=~ 270 ~Ом ~+~ 200 ~Ом ~+~ 30 ~Ом ~=~ 500 ~Ом

Для проверки:

Ic ~=~ {Ucc} over {Rt} ~=~ {5В} over {500 ~Ом} ~=~ 0.010А ~=~ 10мА

---[ Рассеиваемая мощность на резисторе R1 ]---

P1 ~=~ UR1 ~cdot~ Ib ~=~ 1.5В ~cdot~ 0.000142857А ~=~ 0.0002142855Вт ~=~ 0.2142855мВт ~=~ 214.2855мкВт

---[ Рассеиваемая мощность на резисторе R2 ]---

P2 ~=~ UR2 ~cdot~ Ic ~=~ 2.7В ~cdot~ 0.010А ~=~ 0.027Вт ~=~ 27мВт

---[ Рассеиваемая мощность на транзисторе T1 ]---

P3 ~=~ Ube ~cdot~ Ib ~+~ Uce ~cdot~ Ic ~=~ 1В ~cdot~ 0.000142857A ~+~ 0.3В ~cdot~ 0.010А ~=~ 0.000142857Вт ~+~ 0.003Вт ~=~ 0.003142857Вт ~=~ 3.142857мВт

---[ Рассеиваемая мощность на светодиоде HL1 ]---

P4 ~=~ UHL1 ~cdot~ Ic ~=~ 2В ~cdot~ 0.010А ~=~ 0.02Вт ~=~ 20мВт

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________